## Slide 1: GALASSIA

## Slide 2
Un filtro passa-alto (High-Pass Filter, HP) è un circuito che attenua i segnali a bassa frequenza e lascia passare quelli a frequenza più elevata.
Un filtro passa-alto nasce sempre dalla presenza di un elemento reattivo, cioè un componente la cui impedenza cambia con la frequenza.
Esistono diverse configurazioni circuitali, tra cui le reti RC e RL
Cos'è un Filtro Passa Alto?
Le rispettive frequenze di taglio sono:
La frequenza di separazione è la frequenza di taglio:
Sotto il segnale attenuato. Sopra : segnale trasmesso.
La frequenza che separa la banda attenuata dalla banda passante è detta frequenza di taglio (ƒc​). Al di sotto di essa il segnale viene progressivamente attenuato, mentre al di sopra viene trasmesso con guadagno pressoché costante.

## Slide 3
In entrambi i casi la resistenza non genera da sola l’effetto di filtro, ma serve a fissare i parametri principali del circuito, come la frequenza di taglio e la rapidità della risposta transitoria.
Nel filtro RC, il comportamento passa-alto è legato al condensatore: alle basse frequenze la sua impedenza è alta e il segnale viene attenuato; alle alte frequenze l’impedenza diminuisce e il segnale passa più facilmente.
Nel filtro RL, invece, il ruolo selettivo è svolto dall’induttore: la sua impedenza aumenta con la frequenza e modifica la distribuzione della tensione nel circuito, permettendo di ottenere una risposta passa-alto in modo analogo ma con un principio fisico diverso.

## Slide 4
Per confrontare le due configurazioni, sono stati scelti valori dei componenti tali da ottenere la stessa frequenza di taglio: 159 Hz
Entrambi i circuiti sono stati simulati con un segnale sinusoidale di ingresso a 1 kHz, frequenza ampiamente superiore alla frequenza di taglio.
RC
RL
Le forme d'onda ottenute mostrano che le configurazioni RC e RL producono una risposta sostanzialmente equivalente, come previsto dalla teoria dei filtri passa-alto del primo ordine.
Poiché entrambe presentano lo stesso comportamento in frequenza e nel dominio del tempo, nelle analisi successive verrà considerata esclusivamente la configurazione RC, che risulta più semplice da implementare e da studiare.
Hz

## Slide 5
Impedenza del condensatore
Un condensatore in AC si descrive con:
dove:
Quindi il modulo vale:
A frequenza o capacità alte il condensatore tende al cortocircuito.
A frequenza o capacità basse, invece, l’impedenza cresce e il condensatore si comporta come circuito aperto.
Una tabella che mostra le tendenze

## Slide 6
HP come partitore di tensione
Il filtro passa-alto RC può essere visto come un partitore di tensione formato da:
&
Formula del partitore

## Slide 7
Quando nel circuito è presente un condensatore, bisogna considerare che la sua tensione non cambia istantaneamente:
Condensatore nel transitorio
cioè il condensatore “ricorda” l’energia accumulata prima.
La carica segue una legge esponenziale:
dove:
Quindi il condensatore non arriva subito al valore finale, ma ci arriva gradualmente.
Nel grafico questo si vede nel segnale blu: all’inizio c’è un transitorio, cioè una parte instabile dovuta alla carica/scarica del condensatore. Solo dopo l’assestamento il circuito mostra il comportamento reale a regime.
Esempio con configurazione opamp del disturbo

## Slide 8
Quindi, in simulazione, conviene far passare un certo tempo prima di osservare il segnale, così il condensatore è già “saturo” e non altera più l’analisi del circuito.
Facciamo quindi un’analisi transitoria lasciando prima saturare/assestare il condensatore.
In simulazione LTspice non guardiamo subito da , perché lì compare il transitorio iniziale di carica di .
Con .tran 0 100m 0 100u LTspice simula da 0 a 100 ms. Mostra tutto subito da 0, quindi vedi anche il transitorio iniziale del condensatore.
Con .tran 0 5 4.9 100u LTspice simula il circuito da 0 a 5 s. Però mostra/salva solo da 4.9 s a 5 s. Così vediamo un solo periodo finale, dopo che il condensatore si è assestato.

## Slide 9
Analisi transitoria
Scelta la configurazione RC con frequenza di taglio pari a 159 Hz, è possibile analizzare il comportamento del filtro al variare della frequenza del segnale di ingresso.
Sono state eseguite simulazioni con tre segnali sinusoidali a 10 Hz,159Hz, 250 Hz e 3 kHz. I risultati mostrano come la risposta del filtro dipenda dalla posizione della frequenza di ingresso rispetto alla frequenza di taglio:
• Per frequenze molto inferiori come​ (10 Hz), il segnale risulta fortemente attenuato e presenta uno sfasamento significativo.
• In prossimità della frequenza di taglio (250 Hz), l'attenuazione diminuisce e il segnale in uscita assume un'ampiezza più vicina a quella del segnale di ingresso.
• Per frequenze molto superiori a ƒc​ (3 kHz), il filtro lascia passare quasi interamente il segnale, con ampiezza pressoché invariata e sfasamento ridotto.
Si osserva quindi il comportamento tipico di un filtro passa-alto: l'attenuazione diminuisce all'aumentare della frequenza del segnale di ingresso.

## Slide 10
10 Hz
250 Hz
3k Hz
159 Hz

## Slide 11
Analisi Sfasamento
Oltre all'attenuazione del segnale, il filtro passa-alto introduce uno sfasamento tra ingresso e uscita.
Per il caso con frequenza di ingresso pari a 159 Hz, lo sfasamento può essere ricavato misurando il ritardo temporale (ΔT) tra i picchi dei segnali di ingresso e di uscita.

## Slide 12
ingresso
uscita

## Slide 13
Lo sfasamento è calcolato mediante la relazione:
dove “T” è il periodo del segnale.
Applicando la formula ai valori misurati dalla simulazione si ottiene:
Calcolando lo sfasamento

## Slide 14
Osservazione:
Alla frequenza di taglio f=ƒc=159 Hz, il filtro passa-alto RC mostra un comportamento intermedio tra attenuazione e trasparenza del segnale.
Lo sfasamento di circa 45° è coerente con la teoria, secondo cui alla frequenza di taglio l’uscita risulta attenuata di circa −3 dB e presenta uno sfasamento intermedio tra il regime a bassa e alta frequenza.

## Slide 15
Ripetendo il calcolo per un segnale a 10 Hz si ottiene uno sfasamento pari a circa 86,9°, valore prossimo a 90°, tipico delle frequenze molto inferiori alla frequenza di taglio.
Ripetendo il calcolo per un segnale a 250 Hz si ottiene uno sfasamento pari a circa 32,3°, tipico delle frequenze vicine alla frequenza di taglio.
Mentre per frequenze molto superiori a ƒc, come nel caso del segnale a 3 kHz, lo sfasamento tende a 0°, indicando che il segnale viene trasferito quasi integralmente in uscita.

## Slide 16
Ora possiamo spiegare che, conoscendo la frequenza del segnale da analizzare, è possibile ricavare direttamente il comportamento del filtro.
Infatti f si calcola come:
Studio tramite guadagno e calcolo della fase
|
Guadagno
Fase
Esempio:
|

## Slide 17
Dopo aver analizzato il comportamento del filtro nel dominio del tempo, è possibile studiarne la risposta nel dominio della frequenza mediante il diagramma di Bode.
La figura confronta le risposte in frequenza delle configurazioni RC e RL, entrambe progettate con una frequenza di taglio pari a 159 Hz.
Come già osservato nell'analisi transitoria, le due configurazioni presentano una risposta praticamente coincidente, confermando che entrambe realizzano lo stesso comportamento di filtro passa-alto del primo ordine.
Foto
Diagramma di Bode (RC vs RL)

## Slide 18
Considerando la sola configurazione RC, il diagramma di Bode mostra l'andamento del guadagno del filtro al variare della frequenza.
Per frequenze inferiori alla frequenza di taglio il segnale risulta attenuato. Superata la frequenza di taglio (ƒc​ = 159 Hz), il guadagno tende a 0 dB: il segnale di uscita assume quindi un'ampiezza praticamente uguale a quella del segnale di ingresso.
Come evidenziato dal grafico, per frequenze elevate le curve di (Vout) e (Vin) risultano pressoché sovrapposte, indicando che il filtro lascia passare quasi interamente il segnale.
Foto

## Slide 19
Dopo aver analizzato il filtro passa-alto passivo nel dominio del tempo e tramite il diagramma di Bode, si studia ora l’effetto della variazione della resistenza R sulla risposta in frequenza del circuito.
Nella simulazione la capacità viene mantenuta costante a C = 100 nF, mentre la resistenza viene variata su tre valori: 1 kΩ, 10 kΩ e 100 kΩ. Nel grafico di Bode sono rappresentate le tre risposte: la curva rossa corrisponde al circuito con R = 1 kΩ; la curva blu corrisponde al circuito con R = 10 kΩ; la curva verde corrisponde a quello con R = 100 kΩ.
Variazione del parametro R
La frequenza di taglio del filtro è definita dalla relazione:

## Slide 20
Quindi, aumentando il valore di R, aumenta il prodotto RC e la frequenza di taglio diminuisce. Per questo motivo la curva relativa a R = 100 kΩ risulta spostata verso frequenze più basse, mentre quella relativa a R = 1 kΩ è spostata verso frequenze più alte.
Il confronto tra le tre curve mostra quindi che la resistenza R determina direttamente la posizione della frequenza di taglio: valori più alti di R anticipano il passaggio del segnale a frequenze inferiori, mentre valori più bassi richiedono frequenze più elevate prima che il filtro lasci passare il segnale con attenuazione ridotta.

## Slide 21
Variazione del parametro C
Dopo aver analizzato l’effetto della variazione della resistenza R, si passa ora allo studio della variazione della capacità C nel filtro passa-alto passivo.
In questa simulazione la resistenza viene mantenuta costante a R = 10 kΩ, mentre il condensatore assume tre valori diversi: 1 nF, 100 nF e 1 µF. Nel grafico di Bode sono rappresentate le tre risposte: la curva rossa corrisponde al circuito con C = 1 nF; la curva blu corrisponde al circuito con C = 100 nF; la curva verde corrisponde a quello con C = 1 µF.
La frequenza di taglio del filtro è sempre definita dalla relazione:

## Slide 22
Quindi aumentando il valore di C aumenta il prodotto RC e la frequenza di taglio diminuisce. Il comportamento è quindi analogo a quello osservato variando R: aumentando uno dei due parametri del prodotto RC, la curva di Bode si sposta verso frequenze più basse.
Osservazione:
Dal punto di vista pratico, però, è più conveniente rendere variabile la resistenza, ad esempio tramite un trimmer, piuttosto che utilizzare un condensatore variabile. Nelle applicazioni reali, infatti, regolare una resistenza è generalmente più semplice, economico e preciso rispetto alla variazione della capacità del condensatore.

## Slide 23
Il grafico mostra la relazione tra la frequenza di taglio fc​ e il valore 1/R, mantenendo costante la capacità a C=100nF. Si osserva un andamento lineare: quando la resistenza diminuisce, 1/R aumenta e di conseguenza aumenta anche la frequenza di taglio. Questo conferma che, a capacità costante, il filtro passa-alto può essere regolato agendo direttamente sul valore della resistenza.

## Slide 24
In questa prova il circuito RC viene alimentato con un segnale impulsivo Vin che commuta tra -1 V e +1 V. Nel grafico, la curva rossa rappresenta Vin, mentre la curva blu mostra l’andamento della tensione legata alla carica e scarica del condensatore.
Il condensatore si oppone alle variazioni brusche di tensione: per questo non segue istantaneamente i salti della curva rossa, ma passa gradualmente da un livello all’altro. La velocità di carica e scarica dipende dalla costante di tempo:
maggiore è τ, più lenta sarà la risposta del condensatore.
Risposta al gradino (circuito RC)

## Slide 25
Carica del condensatore
Quando Vin passa da -1 V a +1 V, il condensatore inizia a caricarsi. La tensione non cambia istantaneamente, ma cresce con andamento esponenziale:
dove ViV_iVi​ è il valore iniziale, VfV_fVf​ il valore finale e RCRCRC è la costante di tempo del circuito. Nel grafico la curva blu sale rapidamente all’inizio e poi rallenta avvicinandosi al nuovo valore positivo.
Scarica del condensatore
Quando Vin passa da +1 V a -1 V, il condensatore si scarica e poi si porta verso il nuovo livello negativo. Anche in questo caso l’andamento è esponenziale:
Nel grafico la curva blu scende velocemente subito dopo il fronte di discesa di Vin e poi rallenta progressivamente.

## Slide 26
ll circuito RC passa-alto è alimentato con un segnale Vin a gradino, rappresentato in rosso, che commuta tra -1 V e +1 V. La variazione applicata è quindi:
Il condensatore non può variare istantaneamente la tensione ai suoi capi; per questo, a ogni fronte del segnale, entra in una fase di carica o scarica.
Quando Vin passa da -1 V a +1 V, il condensatore si carica: la curva blu cresce progressivamente con andamento esponenziale.
Quando invece Vin passa da +1 V a -1 V, il condensatore si scarica: la curva blu decresce gradualmente verso il nuovo valore.
La curva verde evidenzia invece i picchi generati nei fronti del segnale: il condensatore trasferisce inizialmente la variazione rapida, poi il valore decade verso 0 V attraverso la resistenza.
Con R = 10 kΩ e C = 100 nF si ottiene:
Quindi il grafico mostra che il condensatore reagisce ai salti di Vin caricandosi e scaricandosi in modo esponenziale, con una rapidità determinata dal prodotto RC.

## Slide 27
Effetto della resistenza sulla carica e scarica del condensatore
Nel grafico viene confrontata la risposta del condensatore quando il segnale Vin commuta tra -1 V e +1 V. La curva rossa rappresenta il segnale di ingresso, mentre le curve blu e verde mostrano la risposta del condensatore con due valori diversi di resistenza.
Nel circuito principale è presente una resistenza R = 10 kΩ, mentre nel circuito modificato viene usata una resistenza più bassa, pari a R = 1 kΩ. La capacità rimane costante a C = 100 nF.

## Slide 28
Nel grafico viene confrontata la risposta del condensatore quando il segnale Vin, rappresentato in rosso, commuta tra -1 V e +1 V. La capacità rimane costante a C = 100 nF, mentre viene variato il valore della resistenza.
La curva blu rappresenta il circuito di riferimento con R = 10 kΩ, mentre la curva verde rappresenta il circuito modificato con R = 30 kΩ.
Aumentando la resistenza da 10 kΩ a 30 kΩ, aumenta anche la costante di tempo. Per questo motivo la curva verde mostra una carica e una scarica più lente rispetto alla curva blu.

## Slide 29
Conclusione:
Con R = 10 kΩ si ha una costante di tempo maggiore, quindi la curva blu mostra una carica e una scarica più lente.
Con R = 1 kΩ, invece, la costante di tempo è più piccola e la curva verde raggiunge molto più rapidamente il valore finale.
Quindi, diminuendo R, il condensatore si carica e si scarica più velocemente. Questo dimostra che R controlla direttamente la rapidità della risposta transitoria del circuito RC.
con R = 30 kΩ, il condensatore non riesce a raggiungere completamente il valore finale prima che Vin cambi nuovamente stato. La sua tensione cresce e decresce più lentamente, rimanendo più “smussata” rispetto alla risposta con R = 10 kΩ.
Quindi, aumentando R, il condensatore impiega più tempo a caricarsi e scaricarsi. Questo dimostra che una resistenza maggiore rende la risposta transitoria del circuito RC più lenta.

## Slide 30
Risposta al gradino (circuito RL)
In questa prova il circuito RL viene alimentato con un segnale impulsivo Vin che commuta tra -1 V e +1 V.
Nel grafico, la curva rossa rappresenta Vin, mentre la curva blu mostra l’andamento della corrente nell’induttore I(L1) durante le fasi di energizzazione e de-energizzazione.
L’induttore si oppone alle variazioni brusche di corrente: per questo I(L1) non segue immediatamente i salti di Vin, ma passa gradualmente da un valore positivo a uno negativo.
La velocità di energizzazione e de-energizzazione dipende dalla costante di tempo:

## Slide 31
Energizzazione dell’induttore
L’induttore si oppone alle variazioni improvvise di corrente, quindi I(L1) non cambia istantaneamente. La corrente aumenta gradualmente con andamento esponenziale:
dove Ii è il valore iniziale, If il valore finale e τ è la costante di tempo del circuito.
Nel grafico la curva blu sale rapidamente all’inizio e poi rallenta, avvicinandosi al nuovo valore positivo.
De-energizzazione dell’induttore
Quando Vin passa da +1 V a -1 V, l’induttore entra nella fase opposta. La corrente I(L1) non si inverte istantaneamente, ma diminuisce gradualmente e si porta verso il nuovo valore negativo.
Anche in questo caso l’andamento è esponenziale:
Nel grafico la curva blu scende subito dopo il fronte di discesa della curva rossa, ma lo fa in modo progressivo, non istantaneo.

## Slide 32
Conclusione
Il comportamento dell’induttore è analogo a quello del condensatore per quanto riguarda l’accumulo e il rilascio di energia.
Il condensatore si carica accumulando energia nel campo elettrico e si scarica rilasciandola nel circuito. Allo stesso modo, l’induttore si energizza accumulando energia nel campo magnetico e si de-energizza rilasciandola gradualmente.
In entrambi i casi, la variazione non è istantanea ma avviene con andamento esponenziale: il condensatore si oppone alle variazioni brusche di tensione, mentre l’induttore si oppone alle variazioni brusche di corrente. Quindi entrambi mostrano una risposta transitoria governata dalla propria costante di tempo.
RC
RL

## Slide 33
Alte frequenze ci sono ste cose
A basse frequenze con le stesso con cui abbiamo studiato la carica e scarica i parassiti sono superflui
Aumentiamo la frequenza:

## Slide 34
In questa slide si confronta la risposta del filtro passa-alto quando al nodo outRC vengono collegati due carichi resistivi da 10 kΩ: uno in serie e uno in parallelo verso massa.
Nel grafico di Bode la curva verde rappresenta V(outRC), cioè l’uscita originale del filtro. La curva rossa rappresenta V(outSerie), ottenuta con il carico in serie, mentre la curva blu rappresenta V(outParallelo), ottenuta con il carico in parallelo.
Tutte le curve mantengono il comportamento da filtro passa-alto: alle basse frequenze il segnale è attenuato, mentre alle alte frequenze il guadagno tende a 0 dB.
Il carico in parallelo modifica maggiormente la risposta perché cambia la resistenza equivalente vista dal condensatore, influenzando quindi la frequenza di taglio
Confronto tra carico in serie e in parallelo
Il carico in serie, invece, non scarica direttamente il nodo verso massa e quindi ha un effetto meno evidente sulla frequenza di taglio.
In conclusione, il collegamento del carico è importante: un carico in parallelo altera direttamente il comportamento del filtro, mentre un carico in serie incide soprattutto sul trasferimento del segnale.

## Slide 36
Condensatore reale con parassiti
Nella realtà un condensatore non si comporta come un componente ideale. Oltre alla capacità nominale C = 100 nF, sono sempre presenti elementi parassiti interni, principalmente una resistenza serie equivalente e una induttanza serie equivalente.
Nell’immagine dei parametri del condensatore si vede infatti che, oltre alla capacità, vengono inseriti valori realistici come:
Questi valori rappresentano il comportamento reale di un condensatore MLCC ceramico SMD, molto usato nei filtri. Per un condensatore tipico da 100 nF X7R in package 0603 / 0805, valori realistici sono circa:

## Slide 37
Modello equivalente
Nello schema vengono confrontati due modi di rappresentare il condensatore reale.
Nel circuito a sinistra, i parassiti sono disegnati esplicitamente in serie al condensatore: la resistenza R11 = 0.2 Ω rappresenta l’ESR, mentre l’induttanza L2 = 3 nH rappresenta l’ESL.
Nel circuito a destra, invece, gli stessi parassiti sono inseriti direttamente nel modello interno del condensatore C6, come mostrato nella finestra dei parametri di LTspice.
In entrambi i casi il significato fisico è lo stesso: il condensatore reale è composto da una capacità ideale più piccole componenti resistive e induttive inevitabili.

## Slide 38
Effetto risonante
La presenza dell’ESL introduce un comportamento risonante. A basse frequenze il componente si comporta principalmente come un condensatore, quindi la sua impedenza diminuisce all’aumentare della frequenza.
Tuttavia, arrivati alla frequenza di autorisonanza, la capacità e l’induttanza parassita si compensano. Oltre questa frequenza, il componente non si comporta più come un condensatore ideale, ma tende ad assumere un comportamento induttivo.
La frequenza di autorisonanza può essere stimata con:
si ottiene una risonanza nell’ordine di alcuni MHz. Questo significa che, ad alte frequenze, i parassiti diventano importanti e possono modificare la risposta del filtro.

## Slide 39
Comportamento da filtro passa-basso dovuto ai parassiti
Nel modello reale, il condensatore non è più solo una capacità ideale: la presenza dell’ESL introduce un comportamento risonante. La frequenza di risonanza è:
Sotto la frequenza di risonanza, il componente si comporta prevalentemente da condensatore. In questa zona la risposta cresce e il circuito lascia passare sempre meglio il segnale.
Intorno a:
si ha il punto di risonanza: la reattanza capacitiva e quella induttiva si compensano:
In questa zona la risposta raggiunge il valore massimo.
fotoooo

## Slide 40
Dopo la risonanza: effetto passa-basso
Superata la frequenza di risonanza, domina l’induttanza parassita ESL. Il condensatore reale non si comporta più come un condensatore ideale, ma tende a comportarsi come una piccola induttanza.
Di conseguenza, alle frequenze più alte il guadagno inizia a diminuire. Questo genera un comportamento simile a un filtro passa-basso: dopo la risonanza, le alte frequenze vengono progressivamente attenuate.

## Slide 41
Effetto di R: cambia Fc, ma non cambia Fr
Nel circuito reale il condensatore non è ideale: oltre alla capacità C = 100 nF, sono presenti i parassiti ESR = 0,2 Ω ed ESL = 3 nH. Questi parassiti introducono una frequenza di risonanza propria del componente.
La frequenza di taglio del filtro passa-alto dipende dalla resistenza del circuito:
Quindi, cambiando R, cambia il prodotto RC e di conseguenza si sposta la frequenza di taglio. Se R aumenta, Fc diminuisce;
se R diminuisce, Fc aumenta. Questo spiega lo spostamento laterale della parte iniziale della curva di Bode.
La frequenza di risonanza, invece, dipende principalmente dalla capacità C e dall’induttanza parassita ESL:

## Slide 42
Conclusioni:
Poiché cambiando R non vengono modificati né C né ESL, la frequenza di risonanza rimane praticamente nella stessa posizione. Cambia la forma della curva e cambia la frequenza di taglio, ma il punto in cui il condensatore entra in risonanza resta fissato dal componente reale.
Nel grafico si vede quindi che la parte passa-alto si sposta con R, mentre la caduta ad alta frequenza dovuta alla risonanza/parassiti resta centrata circa nella stessa zona. In sintesi: R regola fcf_cfc​, mentre C ed ESL fissano frf_rfr​.

## Slide 43
Dal filtro HP passivo al filtro HP attivo ideale
Dopo aver concluso l’analisi del filtro passa-alto passivo, passiamo ora allo studio del filtro passa-alto attivo con operazionale ideale.
Nel filtro passivo abbiamo visto che il comportamento principale dipende dalla rete RC: il condensatore blocca le basse frequenze e lascia passare progressivamente le alte frequenze. La frequenza di taglio è determinata dalla relazione:
Questo concetto rimane valido anche nel filtro attivo, perché la parte selettiva del circuito è ancora basata sul prodotto RC.
La differenza principale è che nel filtro attivo viene introdotto un amplificatore operazionale, che permette non solo di filtrare il segnale, ma anche di controllarne il guadagno. Quindi, mentre il filtro passivo può solo attenuare o al massimo arrivare a un guadagno unitario, il filtro attivo può fornire anche amplificazione.
Ritroveremo quindi gli stessi concetti già osservati nel passivo: frequenza di taglio, andamento del Bode, effetto della variazione di R e C, risposta transitoria e influenza dei componenti reali. La differenza è che ora il comportamento del filtro sarà combinato con l’azione dell’operazionale, che migliora il controllo del segnale e permette una risposta più adatta alle applicazioni pratiche.

## Slide 44
IDEALE
Prima di analizzare il filtro passa-alto attivo, è utile richiamare il comportamento generale dell’amplificatore operazionale ideale. L’opamp confronta la tensione presente all’ingresso non invertente (+) con quella presente all’ingresso invertente (−) e genera una tensione di uscita Vout.
L’operazionale utilizzato è impostato come opamp ideale, cioè un componente che si avvicina al comportamento teorico: amplifica la differenza tra ingresso non invertente (+) e ingresso invertente (−), senza introdurre limiti significativi nella simulazione.
Nella finestra dei parametri sono stati usati valori molto elevati, come Avol = 1T, GBW = 1T, Slew = 1T e Rin = 1T. Questi valori servono a rendere quasi ideali le caratteristiche principali dell’opamp:
In questo modo l’operazionale non limita il guadagno, non carica il circuito in ingresso e non introduce ritardi o attenuazioni dovute alla banda passante.
L’obiettivo è isolare il comportamento del filtro attivo senza far intervenire gli effetti non ideali dell’opamp reale. Così la risposta osservata dipende principalmente dalla rete esterna di resistori e condensatori, cioè dalla configurazione scelta e dalla frequenza di taglio del filtro.

## Slide 45
Prima di analizzare il filtro passa-alto attivo, è utile richiamare il comportamento generale dell’amplificatore operazionale ideale. L’opamp confronta la tensione presente all’ingresso non invertente (+) con quella presente all’ingresso invertente (−) e genera una tensione di uscita Vout
In condizioni ideali, con retroazione negativa, l’opamp tende a mantenere i due ingressi alla stessa tensione:
Questo principio permette di costruire circuiti con guadagno controllato tramite resistenze esterne.
Un filtro attivo con operazionale può essere realizzato in due configurazioni principali: non invertente e invertente.
In entrambi i casi la rete RC determina la frequenza di taglio, mentre l’operazionale definisce il guadagno e la fase del segnale in uscita.

## Slide 46
Configurazione non invertente
Nella configurazione non invertente, il segnale viene applicato all’ingresso (+)(+)(+). In questo caso l’uscita mantiene la stessa fase del segnale di ingresso: se VinV_{in}Vin​ aumenta, anche VoutV_{out}Vout​ aumenta.
Il guadagno è:
Quindi
Questa configurazione amplifica il segnale senza invertirlo.

## Slide 47
Configurazione invertente
Nella configurazione invertente, il segnale viene applicato all’ingresso (−)(-)(−), mentre l’ingresso (+)(+)(+) è collegato a massa o a un riferimento.
In questo caso l’uscita è invertita di fase rispetto all’ingresso: se VinV_{in}Vin​ aumenta, VoutV_{out}Vout​ diminuisce.
Il guadagno è:
Il segno meno indica l’inversione di fase di 180°.

## Slide 48
Configurazione attiva invertente con guadagno 2
Considerando l’ultima configurazione spiegata, cioè quella invertente, si realizza un filtro passa-alto attivo in cui il segnale entra sul morsetto (−) dell’operazionale, mentre il morsetto (+) è collegato a massa.
La rete C1–R1 mantiene il ruolo già visto nel filtro passivo: determina la frequenza di taglio del circuito.

## Slide 49
La differenza rispetto al passivo è che ora il guadagno può essere impostato tramite la retroazione dell’operazionale. In banda passante, il guadagno vale:
Quindi il circuito ha guadagno 2 in ampiezza, ma essendo una configurazione invertente l’uscita è sfasata di 180° rispetto all’ingresso.
Nel grafico si osserva infatti che, superata la frequenza di taglio, la risposta si stabilizza a un valore doppio rispetto al riferimento d’ingresso. In sintesi, la rete RC definisce il taglio, mentre l’operazionale permette di ottenere un’uscita amplificata di fattore 2.

## Slide 50
250hz
10hz
159hz
Sfasamento nel filtro attivo
L’operazionale, in questa configurazione ideale, non modifica la proprietà di fase introdotta dal filtro: la rete RC continua a determinare l’anticipo o il ritardo del segnale in funzione della frequenza.
La differenza principale rispetto al filtro passivo è l’ampiezza del segnale di uscita. Nel filtro attivo, infatti, il guadagno impostato dalle resistenze vale: Av=−2
quindi Vout ha ampiezza maggiore di Vin, in particolare circa doppia in banda passante. Il segno meno indica l’inversione propria della configurazione invertente, ma la variazione di fase dovuta al comportamento del filtro rimane la stessa.

## Slide 51
776
1.559 da modificare!!
Analizzando lo sfasamento del filtro attivo attraverso il confronto tra picchi e ventri del segnale, si ottengono gli stessi risultati già osservati nel filtro passivo.
Questo accade perché la fase dipende principalmente dalla rete RC, cioè dagli stessi componenti che determinano il comportamento passa-alto e la frequenza di taglio
In sintesi, studiando picchi e ventri si vede che il filtro attivo conserva lo stesso andamento di fase del filtro passivo; ciò che cambia è il livello di uscita, che risulta amplificato grazie al guadagno dell’operazionale.

## Slide 52
Effetto dei carichi sull’uscita del filtro attivo
Perché il carico non modifica la risposta
Nel caso parallelo, la resistenza R7 = 10 kΩ è collegata tra l’uscita e massa. Nel caso serie, la resistenza R8 = 10 kΩ è collegata dopo l’uscita dell’operazionale.
Nel filtro passivo questi carichi avrebbero modificato la rete RC, perché sarebbero diventati parte del circuito di filtro. Nel filtro attivo, invece, l’operazionale ideale isola la rete RC dal carico di uscita.
Questo avviene perché l’opamp ideale ha:
Quindi la rete di ingresso non viene caricata e l’uscita riesce a pilotare il carico senza alterare significativamente Vout
Conclusione
Il filtro attivo è meno sensibile ai carichi rispetto al filtro passivo. La rete RC stabilisce la frequenza di taglio, l’operazionale stabilisce il guadagno, e il carico collegato in uscita non altera significativamente la risposta grazie alla bassa impedenza di uscita dell’opamp ideale.

## Slide 54
Cambio Rs
Quindi ci aspettavamo una risposta in banda passante intorno a 86 dB.
Il risultato però non è quello atteso: compaiono picchi e anomalie alle alte frequenze. Questo accade perché un guadagno così alto mette in crisi l’operazionale, evidenziando i limiti di GBW e i ritardi interni.
Per avvicinarci al comportamento ideale, aumentiamo la GBW, così l’opamp non influenza più la risposta del filtro.
blu atteso, verde realtà

## Slide 55
Cambio rs, cambia fc

## Slide 56
Non idealità → modifica OPAMP GBW
Effetto della GBW sull’opamp ideale
In questa simulazione si osserva che l’operazionale non si comporta ancora in modo perfettamente ideale. Nel grafico la curva verde dovrebbe mantenere una risposta regolare, ma alle frequenze molto alte compare una crescita anomala con picco.
Questo effetto è dovuto ai limiti interni dell’opamp, in particolare alla GBW (Gain Bandwidth Product). Se la GBW non è sufficientemente alta, l’operazionale introduce ritardo di fase e perde capacità di seguire correttamente il segnale alle alte frequenze.

## Slide 57
Perché compare il picco
Alle alte frequenze l’opamp non riesce più a reagire istantaneamente. Il segnale in uscita arriva quindi con un piccolo ritardo rispetto al segnale richiesto dalla retroazione.
Questo ritardo crea un accumulo di fase e può generare un aumento locale del guadagno, visibile nel grafico come un picco di risonanza o sovraelongazione.
In pratica, il circuito non è più dominato solo dalla rete RC, ma anche dal limite dinamico dell’operazionale.
Perché aumentiamo la GBW
Poiché l’obiettivo è studiare il filtro passa-alto attivo in condizioni ideali, vogliamo che l’opamp non introduca effetti propri.
Per questo motivo aumentiamo la GBW da valori più bassi fino a valori molto elevati, ad esempio:
GBW=1000TGBW = 1000TGBW=1000T
In questo modo la banda dell’operazionale diventa molto più ampia della banda del filtro e il suo ritardo interno diventa trascurabile.

## Slide 58
piccolo testo

## Slide 59
Effettiva modifica Rs

## Slide 60
Effettiva modifica Rf

## Slide 61
Risposta al gradino nel filtro HP attivo ideale
Nel circuito viene applicato un segnale Vin, rappresentato in rosso, che commuta tra -1 V e +1 V. La curva blu rappresenta invece il segnale sul nodo outC, cioè la tensione dopo il condensatore C7 e prima della resistenza R16.
Questo punto permette di osservare direttamente il comportamento della rete RC del filtro, prima dell’amplificazione dell’operazionale.
Quando Vin passa da -1 V a +1 V, il condensatore si carica e la tensione su outC varia gradualmente con andamento esponenziale. Quando invece Vin passa da +1 V a -1 V, il condensatore si scarica e la curva blu decresce progressivamente.
La velocità della carica e scarica dipende dalla costante di tempo:
Quindi il grafico mostra la risposta transitoria della sola rete RC: il condensatore non segue istantaneamente i salti di Vin, ma si carica e si scarica gradualmente. L’operazionale interviene dopo questo nodo, amplificando il segnale secondo il guadagno impostato dalla retroazione.

## Slide 62
Il segnale di ingresso Vin, rappresentato in rosso, è un’onda quadra compresa tra -1 V e +1 V. Ogni fronte del segnale produce quindi una variazione totale pari a:
Comportamento della rete RC
Nel primo stadio del circuito è presente la rete RC passa-alto formata dal condensatore e dalla resistenza d’ingresso.
Quando Vin cambia bruscamente valore, il condensatore non può variare istantaneamente la tensione ai suoi capi. Per questo motivo trasferisce inizialmente la variazione al nodo del filtro, generando un impulso.
Dopo il fronte, il condensatore inizia a caricarsi o scaricarsi attraverso la resistenza e il segnale decade progressivamente con andamento esponenziale.

## Slide 63
Nodo intermedio del filtro
La curva blu rappresenta il segnale sul nodo intermedio della rete RC, cioè il punto tra Vin e l’ingresso dell’operazionale.
Si osserva che, a ogni fronte della curva rossa, la curva blu presenta una variazione rapida seguita da un decadimento esponenziale. Questo è il comportamento tipico del filtro passa-alto: vengono evidenziate le variazioni rapide del segnale, mentre il valore continuo tende progressivamente a zero.
Uscita amplificata
La curva verde rappresenta l’uscita dell’operazionale. Rispetto alla curva blu, mantiene lo stesso andamento esponenziale, ma risulta invertita e con ampiezza circa doppia.
Questo significa che il filtro attivo conserva il comportamento del filtro RC, ma aggiunge l’effetto dell’operazionale: il segnale viene amplificato di un fattore 2 e invertito di fase.

## Slide 64
Effetto della resistenza Rs sulla carica e scarica del condensatore
Nel caso ideale, l’operazionale mantiene il nodo invertente a massa virtuale. Questo significa che il nodo collegato all’ingresso (−) resta circa a 0 V, anche se non è collegato direttamente a massa.
In questa condizione, il condensatore C4 vede principalmente la resistenza R16. La costante di tempo del circuito può quindi essere approssimata con:
Quando però la resistenza di retroazione R17 diventa molto grande, la retroazione è meno efficace. L’operazionale fatica a mantenere il nodo invertente perfettamente a 0 V, quindi la massa virtuale diventa meno ideale.
Di conseguenza, il condensatore non vede più soltanto R16, ma una resistenza equivalente maggiore. In questo caso anche R17 contribuisce, almeno in parte, alla costante di tempo.
La relazione approssimata diventa:
dove A è il guadagno ad anello aperto dell’operazionale.
Se A è molto grande, il termine:
è trascurabile e si torna al caso ideale:
Se invece R17 è molto elevata, oppure l’operazionale non riesce a mantenere bene la massa virtuale, il contributo di R17 diventa significativo. Il transitorio risulta quindi più lento perché aumenta la costante di tempo equivalente.
Non nell’ideale da rivedere

## Slide 65
Cambia fc

## Slide 68
Si osserva come col passivo ma comportamento in frequenza oscillatoria
A basse frequenze con le stesso con cui abbiamo studiato la carica e scarica i parassiti sono superflui
Aumentiamo la frequenza:

## Slide 69
Filtro attivo con condensatore reale e parassiti
In questa simulazione viene confrontato il filtro passa-alto attivo ideale con una versione in cui il condensatore non è più considerato perfetto. Nel circuito inferiore, infatti, il condensatore è modellato con i suoi parassiti principali: una ESR in serie e una ESL in serie.
Il modello reale diventa quindi:
C+ESR+ESLC + ESR + ESLC+ESR+ESL
dove la ESR rappresenta le perdite resistive del condensatore, mentre la ESL rappresenta la piccola induttanza parassita dovuta alla struttura fisica del componente.

## Slide 70
Effetto dell’ESL: comparsa del comportamento passa-basso
Quando si introducono i parassiti del condensatore, alle alte frequenze entra in gioco l’induttanza serie ESL. A basse frequenze domina la capacità, ma ad alte frequenze l’impedenza dell’induttanza cresce:
Dopo questa frequenza, l’ESL domina e il condensatore reale inizia a comportarsi come una piccola induttanza. Per questo motivo la risposta, invece di restare piatta alle alte frequenze, tende a diminuire: compare un effetto simile a un passa-basso.
Anche con un opamp ideale il comportamento passa-basso dovuto all’ESL può comparire, perché non dipende dall’operazionale ma dal modello reale del condensatore.
L’opamp ideale elimina limiti come banda passante, slew rate e impedenza di uscita, ma non elimina i parassiti dei componenti esterni. Quindi, se il condensatore viene modellato con ESL ed ESR, la risposta del filtro attivo risente comunque della risonanza del condensatore.
Nel grafico si vede infatti che la risposta passa-alto cresce e poi rimane stabile, ma alle frequenze molto alte tende a scendere. Questa discesa non è causata dal limite dell’opamp, ma dal comportamento induttivo del condensatore reale.