## Slide 1: Galassia

## Slide 2
rc
rl
Possiamo usare C o L
F=1k
Fc=159

## Slide 3
F=3K
F=10
F=250

## Slide 4
F=159

## Slide 5
Bode fc=159 RC e RL

## Slide 6
FC con variazione di R

## Slide 7
FC con variazione di c
Conviene cambiuare R piuttosto che C

## Slide 8
Rossa uguale a verde
Blu si sposta (parallelo)

## Slide 9
Parassiti in serie e interni danno stesso risultato
Risultato atteso: passa banda per effetto risonante
Verde: filtro hp ideale senza parassiti
MLCC (ceramico SMD) — il più usato nei filtri Esempio tipico RS: 100 nF X7R 0603 / 0805 Valori realistici LTspice: C = 100 nF ESR = 0.05 – 0.2 Ω ESL = 1 – 3 nH

## Slide 10
Comportamento analogo cambio allora R
Cambia Fc sia HP che di LP in modo simmetrico
La simmetria che osservi è dovuta alla risonanza tra la capacità e l’induttanza parassita del condensatore reale. Sotto la frequenza di risonanza il componente si comporta da condensatore e il guadagno cresce; sopra la risonanza l’induttanza parassita domina e il guadagno diminuisce. Alla frequenza di risonanza le reattanze si annullano (), l’impedenza è minima e la risposta raggiunge il massimo. Per questo la curva risulta quasi simmetrica attorno alla frequenza di risonanza.

## Slide 11
Impulso carica/scarica condensatore
Il circuito è un passa-alto RC: condensatore in serie e resistenza a massa.
Con i tuoi valori:
Quando Vin sale da 0 V a 1 V, il condensatore inizialmente si comporta quasi come un corto: quindi su Vout compare subito un impulso positivo. Poi il condensatore si carica e la corrente diminuisce, quindi:
Dopo circa , l’uscita è quasi zero.
Quando Vin scende da 1 V a 0 V, il condensatore è carico e cerca di mantenere la sua tensione: genera quindi una corrente opposta. Per questo Vout diventa negativa e poi torna ancora a zero esponenzialmente.
In sintesi: il condensatore lascia passare solo le variazioni di Vin. Per questo vedi un impulso positivo sul fronte di salita e uno negativo sul fronte di discesa.
Periodo piu lungo

## Slide 12
Cambiamo r
10k
1k
500
10k
30k
60k
Cambio r allora cambio tao=RC

## Slide 13
La blu è L
Nel filtro passa-alto RL, l’induttore si oppone alle variazioni di corrente. Quando Vin passa da 0 V a 1 V, la corrente nell’induttore non può crescere istantaneamente, quindi l’induttore si comporta inizialmente come un circuito aperto e sull’uscita compare quasi tutta la tensione di ingresso (). Successivamente la corrente aumenta e la tensione sull’induttore decade esponenzialmente verso zero secondo:
con costante di tempo:
Quando l’ingresso torna da 1 V a 0 V, la corrente nell’induttore non può annullarsi bruscamente; per mantenerla l’induttore genera una tensione di segno opposto, producendo un impulso negativo che poi decade nuovamente a zero. Il circuito quindi lascia passare le variazioni del segnale (i fronti) e attenua la componente continua.
Periodo piu lungo

## Slide 14
Cambio r tao=R/L
10k
1k
500
10k
30k
60k

## Slide 16
ideale
Un filtro passa-alto RC, sia passivo sia attivo, deve il suo comportamento principalmente al condensatore, perché la sua impedenza diminuisce all'aumentare della frequenza: blocca le basse frequenze e lascia passare le alte.
La resistenza non genera il comportamento passa-alto, ma è indispensabile per definire quantitativamente il filtro (frequenza di taglio, tensioni e correnti nel circuito).
Lo stesso vale per un filtro passa-alto RL: il comportamento selettivo nasce dall'induttore, la cui impedenza aumenta con la frequenza. Anche in questo caso la resistenza è necessaria per determinare le caratteristiche del filtro, ma non è l'elemento che introduce la dipendenza dalla frequenza.
In sintesi: l'elemento reattivo (C o L) crea l'effetto di filtro; la resistenza ne determina i parametri.

## Slide 17
Guadagno di due
Vout=-rf/rs(Vi)

## Slide 18
Fc=159hz
Si usa il filtro attivo invece del passivo quando serve qualcosa in più del semplice filtraggio.
Il passivo attenua sempre: al massimo in banda passante arriva a guadagno 1, cioè 0 dB.
Il filtro attivo invece può:
amplificare il segnale, con guadagno (R_f/R_s);
isolare il filtro dal carico, perché l’uscita dell’operazionale ha bassa impedenza;
rendere la risposta meno dipendente dal circuito collegato dopo;
permettere più controllo su guadagno e comportamento del filtro.
Quindi: il passivo va bene se vuoi solo filtrare in modo semplice; l’attivo si usa quando vuoi filtrare senza perdere segnale, oppure vuoi anche amplificare e avere un’uscita più stabile rispetto al carico.

## Slide 19
250hz
10hz

## Slide 20
159hz
Fi=circa 45

## Slide 21
Nessuna variazione di fc il carico è ben staccato dal filtro

## Slide 22
Ideale fino ad gbw=1t
Picco dovuto a ritardi ed accumoli dati dalle altissime frequenze
Allora alziamo a 1000t la gbw
Poco «ideale»

## Slide 23
Cambio rs, cambia fc
Da unire alla slide prima

## Slide 24
Cambio rf

## Slide 25
Impulso per osservare carica e scarica di C

## Slide 26
Rs=10k
Rs=1k
Rs=20k
Rs=20k

## Slide 27
Parassiti